## Slide 1: 認識槓桿原理
原住民學童數位CPS能源課程建置及發展之研究

## Slide 2: 小組討論

## Slide 3: 問題一
槓桿原理包含哪構造？

## Slide 4: 問題二
有幾種槓桿的種類
日常生活有哪些應用槓桿原理的例子？

## Slide 5: 問題三
你覺得槓桿有什麼功用？
這些功用對生活有什麼幫助？

## Slide 6: 小組討論與發表

## Slide 7: 善用工具
善用工具，可以幫助我們順利完成工作。
Notes: 從前在山頂上有一塊大石頭，大石頭又大又重，穩穩的安坐在山頂上。平常很多鳥就在大石頭上面玩耍遊戲，非常快樂。 有一天，有隻鳥提議說：「我們誰能推動這塊大石頭，我們就稱牠為王。」於是每隻鳥都摩拳擦掌的想把大石頭推下山，可是卻沒有一隻鳥能夠移動石頭。就連平常力氣最大最厲害的kaboji鳥和boshi鳥使盡全力用力推，大石頭還是只動了一點點而已。 就在這個時候，靜靜旁邊看的Sisil鳥走了過來，想要試試看推大石頭。可是Sisil鳥長的又瘦又小，有辦法推動又大又重的大石頭嗎？沒想到，Sisil鳥慢慢的走到大石頭旁邊，用力一踢，一腳就把大石頭踢到山谷下。大家看了簡直不敢相信，於是便尊稱Sisil鳥為鳥中之王。 Sisil鳥要飛上天時，對人們說：「以後你們要注意聽我的啼聲，來判斷吉凶。」從此以後，不論是決定重大事件，或者是外出狩獵、出草，太魯閣族人都要先聽Sisil鳥的叫聲，來判斷吉凶。 禁忌習俗 1. Sisil鳥的啼聲緩和而清亮是吉，雜而急是凶。 2. Sisil鳥在獵人前進方向的右邊不斷盤旋鳴叫是吉，在左邊是凶，獵人要停止前進，等到Sisil鳥移到右邊時，才能繼續前進。 3. Sisil鳥從獵人面前鳴叫橫飛過是危險凶兆，應立即折返，改日再來。 4. Sisil鳥從右向左再從左向右鳴叫橫飛，是凶兆。

## Slide 8: 認識槓桿原理

## Slide 9: 認識槓桿原理
支點
施力點
抗力點
主動用力的地方
支撐的地方
有反應的地方

## Slide 10: 認識槓桿原理
施力點
支點
抗力點

## Slide 12: 日常生活中槓桿原理在哪裡？
支點
施力點
抗力點
1
2
3
1
2
3

## Slide 13: 省力裝置
施力臂就像是我們的小幫手一樣，
所以小幫手越強大，我們就越省力！
抗力臂就像是我們的敵人一樣，
所以敵人越強大，我們就越費力！
施力臂 > 抗力臂
抗力臂 > 施力臂

## Slide 14: 練習一下
施力點
支點
抗力點

## Slide 15: 練習一下
施力點
支點
抗力點
抗力臂
施力臂
施力臂 大於抗力臂，
所以鉗子的設計是？
省力裝置

## Slide 16: 槓桿三兄弟

## Slide 17: 第一類槓桿
支點在施力點與抗力點中間

## Slide 18: 第二類槓桿
施力點、支點分別在抗力點的兩邊
這是一種省力槓桿，可以施加較小的力量來移動較重的物體，但是施力的位移較長。

## Slide 19: 第三類槓桿
抗力點、支點分別在施力點的兩邊
這是一種費力的槓桿，可以節省施力的長短。

## Slide 20: 省力工具

## Slide 21: 費力工具

## Slide 22: 平衡大考驗

## Slide 23: 規則
兩個人一組
一個人要把桿子(掃把)平衡放在肩膀上
另一個人要用平版幫他拍下來

## Slide 24: 投石大挑戰

## Slide 25: 看誰投的遠
每個人出來使用投石器，看誰能夠投的最遠
注意事項：
每個人有一次的機會
可以調整支點的位置
不是越大力越好唷

## Slide 26: 看誰投的準
每個人出來使用投石器，看誰能投到指定區域
注意事項：
每個人有二次的機會
可以調整支點的位置
要注意力量的控制

## Slide 27: APP大挑戰